HLD83001WH3U  830nm  1W  30℃ Laser Diodes

### ■Specifications

Wavelength:        830nm

#### Light Output:       1W   CW

Package Type:      TO-5(Φ9.0mm)

■Absolute Maximum Ratings (Tc=25℃)

| Parameter | Symbols | Ratings | Units |
| --- | --- | --- | --- |
| Optical Output | Po(CW) | 1 | W |
| Reverse Voltage | Laser | Vr | 2 | V |
| Operating Temperature | Top | -10 ~ +30 | ℃ |
| Storage Temperature | Tstg | -40 ~ +80 | ℃ |

■Electrical and optical Characteristics(Tc=25℃)

| Parameter | Symbols | Conditions | Min | Typ | Max | Units |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Threshold Current | Ith | - | - | 0.1 | 0.2 | A |
| Operating Current | Iop | Po=1W | - | 1.1 | 1.2 | A |
| Operating Voltage | Vop | Po=1W | - | 2.0 | 2.3 | Volts |
| Slope Efficiency | η | - | - | 1.0 | - | W/A |
|  |  | - |  |  |  |  |
| Beam Divergence (FWHM) | Parallel | θ‖ | Po=1W | 8 | 10 | 14 | deg |
|  | Perpendicular | θ⊥ | Po=1W | 30 | 35 | 40 | deg |
| Parallel Deviation Angle | △θ‖ | Po=1W | -3 | - | 3 | deg |
| Perpendicular Deviation Angle | △θ⊥ | Po=1W | -3 | - | 3 | deg |
| Emission Point Accuracy | △X,△Y,△Z | Po=1W | -80 | - | 80 | um |
| Lasing Wavelength | λp | Po=1W | 825 | 830 | 835 | nm |

Im is sorting by custom’s need

◎θ‖ and θ⊥ are defined as the angle within which the intensity is 50% of the peak value.